МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Л.В.Листовская

ГОРОДСКОЙ СКВЕР

Учебно-методическое пособие

к выполнению курсовой работы

по дисциплине

Ландшафтный дизайн средовых комплексов

для магистров 1 курса направление подготовки  07.04.03  Дизайн архитектурной среды направленность (профиль)

«Инновационное дизайн-проектирование»

Казань

2019

УДК 728.99

БКК 85.11

Л63

Л63  Городской сквер. Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы по дисциплине «Ландшафтный дизайн средовых комплексов» для магистров 1 курса направления подготовки  07.04.03.«Дизайн архитектурной среды», направленность (профиль)  «Инновационное дизайн-проектирование».//Л.В.Листовская. – Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект. - строит.ун-та,2019.-43 с.

Печатается по решению Редакционно-издательского совета Казанского государственного архитектурно-строительного университета.

Учебно-методическое пособие «Городской сквер» предназначено для  магистров 1 курса направления подготовки  07.04.03  «Дизайн архитектурной среды». В учебно-методическом пособие раскрыты основные понятия и особенности проектирования городского сквера, показаны способы и приемы организации благоустройства городского сквера.

Учебно-методическое пособие направлено на приобретение навыков по решению проектно-исследовательских задач, приближенных к реальному проектированию.

Рецензент

Доцент каф. РРАН и ОА

Л.Ш.Сайфуллина

УДК 728.99

БКК 85.11

©  Казанский государственный

архитектурно-строительный

университет, 2019

© Листовская Л.В

СОДЕРЖАНИЕ.

Введение……………………………………………………………………. .      4

1.Городской сквер. Общие понятия…………………………………… …..      4

2.Особенности формирования городского  сквера…………………………     5

3.Составляющие элементы благоустройства городского сквера……. ……    8

3.1.Организация дорожно-тропиночной сети. Типы покрытий и их устройство………………………………………………………………. ……     8

3.2.Озеленение. Особенности озеленения городских скверов….     10

3.3.Газоны. Разновидности газонов и особенности устройства…   16

3.4.Цветники. Разновидности цветников и особенности устройства цветников………………………………………………………………………   19

3.5.Малые архитектурные формы. Виды и типы малых архитектурных форм…………………………………………………………     25	4.Особенности различных этапов ландшафтного проектирования городского сквера…………………………………………………………….     29

4.1.Предпроектное исследование…………………………………      29

4.2.Эскизное проектирование……………………………………..      29

4.3.Рабочее проектирование…………………………………….....     31

5.Методические указания по составлению проекта……………………….      33

5.1.Цель и задачи учебного проекта……………………………...      33

5.2.Требования к выполнению учебного проекта……………….      34

5.3.Основные этапы работы над учебным проектом……………      34

Заключение…………………………………………………………………...     35

Список терминов…………………………………………………………….      36

Иллюстрации…………………………………………………………………     37

Приложения…………………………………………………………………..     39

Список литературы …………………………………………………………      42

Введение.

На протяжении многих веков сложилась традиция оставлять в структуре городов открытые озеленённые территории, предназначенные для отдыха. Наиболее распространенной категорией таких территорий являются скверы, расположенные на площадях и улицах. Озеленение способно влиять на улучшение состояния комфорта, нейтрализуя значительную часть негативного воздействия факторов урбанизированной среды. Включенная в композицию города зелень дополняет и обогащает его архитектуру, делает ее более человечной и более доходчивой. Архитектура в свою очередь усиливает воздействие окружающей природы на человека, приближает ее к человеку и способствует выявлению ее красоты. Живой пейзаж на улицах, площадях, среди жилых кварталов в значительной мере ослабляет неизбежную оторванность городского жителя от природы.

Зеленые насаждения в городах - простейшее средство их декоративного убранства. Озеленение является одним из важнейших мероприятий по благоустройству городов и повышению их санитарно-гигиенических качеств.

1. Городской сквер. Общие понятия.

Наименование «сквер» происходит от английского слова «square», обозначающего квадрат. Квадратами, или «квадрами», принято было называть еще в эпоху древнего Рима особо выделенные квадратные городские площади. В дальнейшей практике градостроительства небольшие прямоугольные площади города, не подлежащие застройке, будучи озелененными, приобрели постоянное название скверов, которое затем начинает уже применяться ко всем небольшим, независимо от их геометрической формы, озелененным участкам, окруженным городскими проездами.

Среди многообразных видов зеленого строительства городской сквер  занимает особое место. Он является, прежде всего, простейшей и самой массовой формой озеленения территорий общественного пользования. Скверы - это  небольшие озелененные участки, расположенные в городской застройке и предназначенные для кратковременного отдыха, прогулок, встреч, транзитного движения пешеходов, художественно-декоративного оформления площадей и улиц.

Занимая обычно площадь от 0,5 до 2 га, скверы распределяются по всей территории города. Они оформляют центральные площади, перекрестки улиц, служат декоративными подходами к общественным зданиям; они пропускают потоки пешеходов, служат местом кратковременного отдыха населения прилегающих жилых кварталов, предоставляют игровые площадки детворе. Наконец, зеленые насаждения сквера, наряду с остальной городской зеленью, являются источником свежего воздуха и средством изоляции людей от городского шума и пыли.

Как существенный элемент системы озеленения города, скверы помогают решать задачу более или менее равномерного обслуживания населения зелеными площадями, зачастую пополняя собой недостающие крупные зеленые массивы - общественные сады, парки. Последние в силу своих значительных размеров и особых требований к почвенным и другим природным особенностям территории не всегда могут быть равномерно расположены, в особенности в центральных районах больших, уже сложившихся городов, тогда как небольшой сквер всегда найдет себе место среди любых кварталов.

Роль скверов значительно возрастает в районах, где отсутствуют парки и нет возможности их создать (исторический центр, рельеф, климатические условия и т. д.). В этих случаях система скверов предоставляет населению возможность отдыха в природном окружении с радиусом доступности до 1 км.

Подчиняясь многообразным факторам градостроительства, скверы  занимают различное место в структуре города и предназначены для архитектурно-художественного оформления отдельных частей города, городских площадей, общественных и административных зданий, монументов, транспортных развязок, а также для повседневного, кратковременного отдыха населения и транзитного пешеходного движения.

Основные типы скверов:

- Скверы для тихого отдыха и прогулок, расположенные в жилой застройке между домами, на участках жилых улиц.

- Скверы-фойе - открытые участки перед театрами, музеями, административными зданиями.

- Выставочные скверы расположены вблизи общественных зданий. В оформлении данных скверов активно используются цветы и скульптуры.

- Декоративные скверы - небольшие участки перед общественными зданиями.

- Скверы-развязки расположены в местах пересечения крупных транспортных линий.

По месторасположению скверы подразделяются:

•	скверы на площадях и городских улицах, в общественном центре города

•	скверы в жилых районах, на улицах, в общественном центре района

Ландшафтное оформление этих территорий напрямую зависит от типа, к которому они принадлежат. При формировании пространства городского сквера каждого типа следует учитывать функционально-планировочные и композиционно-эстетические требования. Планирование территории сквера осуществляется на основе градостроительного анализа. (рис.1)

2. Особенности формирования городского  сквера.

Формирование планировочного решения сквера зависит от места его размещения в структуре города, местных и климатических условий. Сквер может быть открытым - партерного типа с преобладанием газонов и цветников и закрытым - с посадками деревьев и кустарников, когда его надо изолировать от городского окружения. Сквер на площади, например, может занимать всю ее территорию или часть территории, быть в одном месте или состоять из нескольких частей. Нередко скверы располагают в виде «зеленого кармана» между зданиями.

Скверы на центральных площадях или перед значительным архитектурным сооружением, как правило, решены регулярными приемами с композиционной структурой, подчиненной архитектуре главного здания, помогающей раскрыть его фасад, основной вход и т. д.

Главным элементом сквера обычно является центральная площадка со скульптурой, фонтаном, цветником или газоном с живописными труппами деревьев и кустарников. Если в центре сквера устанавливают монумент или фонтан, то композиция сквера учитывает их облик и помогает раскрытию художественных достоинств.

Архитектурно-планировочное решение сквера как правило имеет не очень сложную планировочную структуру, где главной задачей является обеспечение удобного движения пешеходов и организация небольших зон отдыха. В скверах, примыкающих к интенсивным транспортным магистралям, на первое место выходят обеспечение защиты от вредного воздействия газов, шума с помощью плотной полосы растений по периметру и создание комфортных условий пребывания посетителей.

На архитектурно-планировочное решение сквера влияют расположение прилегающих улиц, направление основных пешеходных потоков. На площади с интенсивным пешеходным движением система дорожек сквера учитывает направление транзитного потока, который изолируют от площадок отдыха и направляют через сквер по кратчайшему пути. Скверы могут иметь не только разнообразные геометрические формы, но и неправильные иногда очень сложные конфигурации. Небольшая территория сквера заставляет проектировщика внимательно продумать функциональное использование участков, рациональное движение посетителей. В зависимости от интенсивности перемещения посетителей меняется и рекомендуемый баланс территории сквера.

Рекомендуемые размеры территории сквера:

| Элементы озеленения и благоустройства | Размеры территории сквера, % |
| --- | --- |
|  | на пути интенсивного движения пешеходов | в виде «зеленого кармана» среди домов |
| Газоны с посадками деревьев и кустарников | 67 — 71 | 84 — 89 |
| Площадки и дорожки | 23 — 31 | 10 — 15 |
| Цветники | 1 — 2 | 1 |

Размеры, форма и композиция сквера зависят от конфигурации отведенной территории, принятой планировки площади, окружающей застройки, возможных путей решения функциональных проблем.

На баланс территории оказывают влияние условия конкретного объекта (назначение сквера, предполагаемая посещаемость, рельеф, климат и т. д.). В частности, в южных городах требуется создание затененных участков и большее количество деревьев, чем на севере. В среднем же для скверов применяют 100-200 деревьев на 1 га территории.

Баланс территорий скверов в различной градостроительной ситуации в % от общей их площади:

| Градостроительная ситуация | Зеленые насаждения | Дорожки и площадки | Декоративные сооружения, малые формы, цветники |
| --- | --- | --- | --- |
| Скверы на городских площадях, перекрестках улиц площадью до 1 га | 65-75 | 25-35 | 5 |
| То же, площадью более 1 га | 70-80 | 20-30 | 5 |
| В жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями | 75-85 | 15-25 | 5 |
| На транспортных площадях и развязках, без допуска посетителей | 97-100 | - | 3 |

Архитектурно-планировочная композиция скверов включает аллеи основного пешеходного движения, прогулочные тропы, площадки для отдыха. Ширину основных аллей рекомендуется принимать 4-6 м, а второстепенных - 1,5-4 м. Размещение входов на территорию сквера зависит от организации всей системы пешеходного движения.

Скверы у общественных зданий (музеев, театров, кинотеатров, вокзалов и т. д.) предназначаются для кратковременного отдыха в ожидании сеанса или средств передвижения.

Иногда сквер из-за недостаточности размеров территории не может быть использован для отдыха и прогулок и поэтому служит только декоративным целям. Скверы на транспортных площадях и у развязок не рассчитываются на посетителей, в этих случаях их планировка прежде всего подчинена интересам создания безопасного движения.

В скверах особое внимание уделяется качеству инженерного благоустройства территории и особенно мощению аллей и площадок. Естественный камень, гравий, кирпич, бетонные плитки хорошо сочетаются с газонами, цветами, водоемами, бассейнами и фонтанами.

3.  Составляющие элементы благоустройства городского сквера.

Благоустройство сквера - это взаимоувязанное применение средств ландшафтной архитектуры, пластической организации и покрытия поверхности земли, оборудования территории  и декоративного озеленения.

К элементам  благоустройства относятся организация дорожно-тропиночной сети и озеленения, устройство газонов и цветников, размещение малых архитектурных форм.

3.1 Организация дорожно-тропиночной сети. Типы покрытий и их устройство.

Одним из главных элементов городского сквера является грамотно оформленная дорожно-тропиночная сеть, создающая пешеходную основу сквера. Она представляет собой единый комплекс, состоящий из основных дорожек, тропинок и площадок, которые объединены между собой для максимального удобства использования всех имеющихся на территории сквера функциональных зон. От качества проектирования этой сети, от правильного подбора дорожных покрытий зависит в немалой мере настроение людей при посещении сквера.

Дорожно-тропиночная сеть позволяет посетителям удобным и кратчайшим путем добраться до каждого элемента объекта, определить прогулочные маршруты, места тихого и активного отдыха, а также помогает общему отводу с территории поверхностных ливневых и талых вод.

Большую роль играет протяженность дорожно-тропиночной сети, габариты дорожек и площадок в различных частях территории, их конструкция, прочность, и декоративность покрытий. Габариты аллей, дорог, троп, площадок, рисунок их покрытий, форма и пропорции их элементов, сам материал, из которого сделаны покрытия, - все это должно соответствовать общему композиционному решению объекта и закономерностям построения пейзажа.

В общем балансе территории скверов дорожно-тропиночная сеть может занимать 5–25 % его площади. В зависимости от размеров сквера, от распределения посетителей и нагрузки на покрытие от их движения дорожно-тропиночную сеть можно разделить на 4 класса:

главные дороги и аллеи, по которым распределяется основной поток посетителей; дорога должна быть в меру широкой, 3,5-5м шириной, иметь мало изнашиваемое покрытие и долговечную конструкцию дорожных одежд, как правило, с твердым верхним покрытием;

дополнительные дорожки, соединяющие отдельные элементы объекта, шириной от 1,5–2 м; верхнее покрытие принимается как мягкое или твердое;

тропы предназначены для движения 1–2 посетителей по территории парка, аллеи; имеют ширину от 0,75–1,5 м, верхнее покрытие, как правило, мягкое.

В структуре скверов очень часто используют площадки, которые включают в систему дорожно-тропиночной сети. По назначению площадки подразделяются на:

1.  площадки для тихого отдыха, предназначеные для активного и тихого отдыха (сюда относятся площадки для детей, взрослых, для игр в домино и шашки);

2.  спортивные площадки;

3.  припавильонные площадки.

Типы покрытий.

Мощение бетонной плиткой.

Это один из наиболее распространенных видов мощения в садово-парковом строительстве. Формы бетонных плиток чрезвычайно разнообразны: квадратные, круглые, шестигранные, трапециевидные, треугольные, неправильные многогранники. Размеры плиток колеблются от 25х25 см до 90х90 см и более, толщина - от 4 до 6 см.

Помимо разнообразия форм и размеров плитки могут быть разных цветов и оттенков. Поверхность плиток может быть обработана специальными матрицами, с помощью которых наносится декоративный орнамент, благодаря чему фактура плитки становится очень интересной. Большим многообразием отличаются плитки с обнаженным заполнителем, в качестве которого применяются галька, гравий различных фракций.

Покрытия  из монолитного бетона.

Этот вид покрытия в основном применяется при изготовлении криволинейных дорожек, при изменении ее ширины, придании необходимой масштабности пространству путем нанесения по поверхности рисунка, имитирующего плитки требуемого размера и с обнаженным заполнителем. Бетону легко придать любую форму и очертание, цвет и фактуру. Благодаря этому монолитный бетон нашел широкое применение в комбинированных покрытиях для мощения садовых дорожек и площадок.

Асфальтовые покрытия.

Используется чаще всего для общественных ландшафтных объектов: в парках и скверах. При добавлении специальных красителей получается цветной асфальт. Иногда покрытие делают комбинированное, т.е. в асфальт добавляют гальку, натуральные камни, выкладывают рисунком мощение тротуарной плиткой.

Мощение природным камнем.

Мощение натуральным камнем может быть весьма многообразным по фактуре поверхности, по рисунку, цвету, форме, и выполняется в виде блоков-брусков, типа брусчатки. По форме брусчатка может быть приближена к параллелепипеду или кубу. Для создания подобной брусчатки используется гранитное мощение, мощение диабазом, базальтом, и др. Плитки неправильной формы образуют очень живописный рисунок (например, мощение гранитом, ракушечником, песчаником). Швы между плитками заполняются галькой, гравием или засеваются травой.

Покрытия из дерева и кирпича.

Для устройства покрытий клинкерного мощения используется одноименный кирпич размером 220х110х65(75)мм. Этот тип покрытия более дорогостоящий и трудоемкий по своему исполнению. Часто используется для мощения дорожек в романтичных садах.

Покрытия из дерева не могут похвастаться особой долговечностью в эксплуатации и используются очень ограниченно. В качестве материалов используются доски, деревянные толстые блоки, бруски, торцевые спилы, кругляки из бревен.

Покрытия из сыпучих материалов.

В качестве покрытия для покрытия садово-парковых дорожек можно использовать следующие материалы: гравий, гальку, песок, каменные высевки, доменный шлак, а также кирпичный, гранитный, известняковый щебни мелких фракций. В ряде случаев устраивают грунтовые дорожки и тропы, используя различные технологии с добавлением в грунт песка, цемента, глины и гравия.

3.2.Озеленение. Особенности озеленения городских скверов.

Озеленение является одним из главных компонентов при благоустройстве городских скверов, так как от размещения и подбора посадочного материала на территории, технологии посадки зависит гармоничность и грамотность компонентов участка.

Элементы зеленого оформления сквера - деревья, кустарники, цветы - являются, в отличие от остальных элементов его архитектуры, совершенно особым «динамичным» строительным материалом, изменяющимся и по мере своего роста, и по сезонам года.

Дерево, достигшее зрелого возраста, значительно отличается по своему внешнему облику от первоначального посадочного материала, и только пересадка взрослых деревьев обеспечивает немедленный эффект. Обычно медленный процесс произрастания зелени требует от проектировщика, работающего над архитектурой сквера, тщательного учета всех ее последовательных изменений.

Динамику изменения архитектуры зелени необходимо учитывать и по сезонам года. Осенняя и весенняя окраска листвы, сменность цветения, особая архитектоника обнаженного от листвы дерева или кустарника в зимний период - все эти меняющиеся качества зеленых насаждений преображают весь архитектурный облик сквера.

Выбор места посадок на плане деревьев имеет свое особое практическое и эстетическое значение. Деревья занимают пространство сквера, создают атмосферу комфорта, поэтому их размещению и уделяют особое внимание.   Важно использовать большое разнообразие ассортимента деревьев и кустарников на территории сквера, чтобы показать смену формы и фактуры крон в разные сезоны года. При подборе того или иного сорта  дерева, необходимо предполагать то, какое восприятие оно окажет на пространство, эффект от формы кроны, ствола, времени цветения и совместимости с остальной растительностью. Оттенок листвы, структура коры, густота кроны, максимальная высота, способность пропускать свет, физиологическая спелость дерева, объём и скорость роста – всё следует учитывать при составлении плана озеленения.

Архитектурные качества зеленых насаждений весьма богаты и разнообразны. Высота, структура и форма кроны, окраска ствола и ветвей, цвет и фактура листвы создают ту особую, живую архитектуру зелени, которая в сочетании с архитектурой камня и металла образует декоративный ансамбль сквера.

Высота деревьев, применяемых в строительстве городских скверов, колеблется от 6-8 до 15-20 м, кустарников - от 0,4 до 2,5 м.

По форме и структуре кроны деревья подразделяются на пирамидальные, шаровидные, конусообразные, раскидистые; по характеру строения листьев -на крупнолистные, мелколистные, перистые, разрезнолистные, причем в целом листва может образовывать компактные или сквозистые массы.

Цветовая палитра насаждений еще более многообразна - от темнозеленых насыщенных тонов хвойных, многочисленных оттенков зеленых и светлозеленых лиственных пород до серебристых и золотистых включительно. Осень еще более обогащает цветовую гамму, вводя множество новых желтых, коричневых, красных и других оттенков: к расцветкам листвы добавляется еще разнообразие окрасок стволов и ветвей.

Учитывая эти особенности зеленого материала, можно при умелом сочетании различных насаждений добиться большого декоративного эффекта.

На территориях скверов могут иметь место, в зависимости от их обшей композиции, и строгая рядовая посадка деревьев и кустарника, и свободное их размещение живописными группами, плотные, изолирующие зеленые массивы и свободно стоящие на газонах единичные деревья.

На просторных газонах озеленение решается свободными группами и посадками, подчеркивающими направление движение потоков. Используемые для обсадки скверов деревья и кустарники должны обладать устойчивостью к дыму и газам и одновременно отличаться высокими декоративными свойствами.

Общие нормы озеленения скверов:

| Место размещения | Количество растений на 1 га |
| --- | --- |
|  | деревьев | кустарников |
| На центральных площадях городов (для отдыха, с размещением монументов или фонтанов) | 80-100 | 1000-1200 |
| Перед значительными архитектурными сооружениями (для отдыха, без монументов) | 30-50 | 1500-2000 |
| На площадях города (для регулирования потоков транспорта) | - | 1000-1200 |
| Там же (для отдыха, при окружающей застройке, не включающей значительные архитектурные сооружения) | 100-120 | 1000-1200 |
| На улицах (между зданиями или на углах) | 120-150 | 1200-1500 |

Виды посадок растений для городского озеленения придуманы и используются несколько столетий. По-прежнему основными видами являются рядовые и аллейные посадки деревьев, группы (куртины), солитеры, живые изгороди.

Рядовая посадка - это самый простой и распространенный способ, при котором деревья или кустарник высаживают в одну линию вдоль дорожек или по периметру площадок.

Рядовая посадка деревьев применяется для оформления границ сквера, регулярных аллей и площадок; для извилистых дорожек этого приема следует избегать. Обсадка границ сквера производится при необходимости изоляции внутреннего пространства и может быть однорядной или двухрядной, с размещением деревьев в шахматном порядке; породы деревьев применяются однородные или различные для каждого ряда. В скверах с ландшафтной планировкой защитная рядовая посадка по границам перебивается с внутренней стороны дополнительными группами деревьев.

Обсадка внутренних аллей и площадок сквера производится в тех случаях, когда имеется необходимость композиционного расчленения пространства сквера, а также в целях создания тени для пешеходов.

Древесные ряды могут создавать сомкнутый свод над дорожкой, при небольшой ее ширине, или образовывать сложный профиль разных по высоте деревьев. При асимметричном положении аллеи на плане сквера она может иметь и одностороннюю обсадку.

Обычно каждый ряд составляется из однородных древесных пород и только в исключительных случаях, когда необходимо создать богатую и нарядную фронтальную линию зелени (например, для оформления верхней бровки откоса), породы могут чередоваться, будучи контрастны по высоте и форме.

Декоративный ряд может создаваться и из штамбовых деревьев, а для обрамления рамки больших партеров - из низких пирамидальных или шаровидных форм.

Рекомендуемые обычно нормы расстояний между деревьями в 4-5 м применимы только при посадке великовозрастных деревьев; в большинстве же случаев, при наличии мелковозрастных деревьев, расстояние между ними следует принимать в 2-2,5 м с тем, чтобы в будущем, при достижении сомкнутости крон, соответственно прореживать ряды. При отсутствии живой изгороди дерево должно быть удалено от бровки газона минимально на 0,75-1 м.

При интенсивном пешеходном движении и необходимости введения тени на большие поверхности аллей и площадок последние расчленяются рядовыми посадками деревьев, непосредственно стоящими на дорожке, а не на газоне. В этих случаях необходимо предохранить корневую систему от вытаптывания, устраивая вокруг каждого дерева лунку с защитной решеткой, с отмосткой из камня.

Аллейные посадки применяются при озеленении парков, скверов и улиц. При этом способе деревья высаживают в две параллельные линии вдоль дорожек на одинаковом расстоянии друг от друга. Деревья при аллейном способе должны быть одного возраста, чтобы аллея получилась ровной и однородной. Породы деревьев обычно используют одинаковые, но в некоторых случаях уместна и высадка двух или трех разных пород.

Аллейные посадки сквера необходимо создавать из деревьев, хорошо формирующихся и легко поддающихся необходимой стрижке или имеющих от природы аккуратную крону.

Группа  или куртина, состоит из нескольких деревьев, высаженных искусственно на открытом месте. Групповые посадки размещаются на газонах и лужайках, закрепляя углы, создавая защитный фон по границам или многообразие пространственных планов в середине. В отличие от рядовых посадок эти насаждения не подвергаются искусственной стрижке; их естественные качества выявляются в сочетании различных пород.

Для сквера со свободной разбивкой территорий, с извилистыми дорожками групповая посадка зелени является основным приемом озеленения, но она может также применяться и на регулярных газонах. Здесь свободная группа деревьев приобретает значение живописной детали, нарушающей строгое однообразие рядовых посадок. Расположение их подчиняется или законам симметрии, при осевом построении плана, или законам равновесия отдельных частей в соответствии с общей архитектурной композицией.

Группы бывают древесные, кустарниковые и смешанные. Величины их соразмеряются с общей планировочной разбивкой, причем следует избегать как излишней размельченности, так и чрезмерной частоты. Группы создаются из трех, пяти, семи и более деревьев, с расстоянием между ними 1,0-1,5 м для мелкого материала и до 3-4 м при крупном; следует избегать шахматного порядка размещения деревьев, а придерживаться такой перебивки рядов, чтобы в плане эти посадки образовывали неправильный контур, а в объеме - живописный силуэт. Расстояния между кустарниками в группах принимаются от 0,7 до 1,0 м.

По своему ассортименту группы строятся как однородные, так и из двух, но не более трех пород, с сохранением ведущей роли одной из них. Подбор их производится с учетом всего многообразия архитектурных качеств зеленых насаждений: группы темные, светлые, компактные, сквозистые, одноцветные, многоцветные. Сочетания различных пород производятся не только с художественной точки зрения, но и с учетом их биологических особенностей - силы роста, светолюбивости и т. п. Особое декоративное значение для сквера имеют группы цветущего кустарника, размещаемого с учетом времени и характера цветения.

Древесная группа переходит в плотный массив зелени, если на площадь основных посадок вводятся деревья меньшей величины (той же или другой породы) или кустарник. Массивы создаются в целях маскировки внутренних заборов, стен домов, выходящих на сквер, и т. п. Подбивка древесной группы кустарником снаружи также производится по живописному контуру, в один или несколько ярусов.

Одиночные посадки  или солитеры, размещают на открытых пространствах для украшения небольших территорий. Для них используют красиво цветущие кустарники - розу, сирень, жасмин или деревья с оригинальным цветом и формой кроны - голубые ели, липы, дубы.

Солитеры - деревья или кустарники преимущественно декоративных пород, одиночно высаженные на газонах; оторванные от общего массива или группы зелени, они образуют на их фоне особую, контрастную деталь или самостоятельно проектируются на поверхность газона. Так же как и групповые посадки, они закрепляют углы, повороты дорожек, отмечают входы, лестницы и т. п.

Живые изгороди, как правило, делают из кустарников и используют для ограждения участков, клумб, газонов, площадок для отдыха или в декоративных целях. Защитныеизгороди обычно создают из колючих кустарников, их высота может достигать 1-2 метров. Декоративные изгороди имеют высоту менее 0,5 м.

Деревья и кустарники нужно размещать таким образом, чтобы они не затеняли друг друга, и предвидеть их будущую проекцию развития, также следует учитывать плотность насаждений.

В зависимости от того, какой по выразительности создается композиция, используют различное геометрическое расположение деревьев, плотность насаждений.

Живые изгороди создаются из двух, трех и более рядовых посадок кустарника, а также из уплотненной посадки деревьев. По высоте они бывают более 2 м, от 1 до 1,5 и менее 1 м, причем минимальная их высота -30-40 см и достигается применением весьма ограниченного ассортимента кустарника. Размещаются живые изгороди по границам сквера, создавая защитные полосы, или вдоль внутренних аллей и площадок в виде декоративных бордюров, подчеркивающих планировку сквера. Изгороди могут быть одноярусные и многоярусные, из однородных или различных видов кустарника. Расстояния от края аллеи должны быть не менее 0,4-0,5 м, а от края внешней ограды -  0,5-1,0 м.

Живые изгороди могут оформляться по внешнему краю рабатками или миксбордером из цветов. В зоне размещения   скамеек живые изгороди могут образовывать специальные прямоугольные или полукруглые отступы, где  углы и повороты отмечаются усложненным характером посадок.

Густота размещения растений зависит от размера кустарника и количества рядов. Для обычной живой изгороди среднее расстояние в ряду 0,4-0,6 м, между рядами - 0,4-0,6 м. В зависимости от качества посадочного материала расстояния могут сокращаться или расширяться.

Стрижка и формовка зелени.

Поскольку планировочное решение сквера в большинстве случаев подчиняется строгим линиям городской застройки, конфигурация его аллей и газонов зачастую нуждается в соответствующем подкреплении объемными формами стриженой зелени; контуры последней как бы продолжают архитектурные линии зданий, создавая постепенный переход от объемов архитектуры к органическому материалу зелени.

Высокие и низкие вертикальные стены живых изгородей и бордюров, обрамляющие сквер по его границам и контурам внутренних площадок и дорожек, пирамидальные и шаровидные формы на партерах, геометрические контуры древесных крон - круглые, прямоугольные - все эти элементы широко применяются в архитектуре большого сквера.

Средствами стрижки можно добиться весьма сложных и тонких очертаний любой геометрической формы: зеленых сквозных арок, сводов, многоярусных пирамид, вплоть до фигурных изображений из зелени. Искусственные контуры могут быть созданы при помощи и особого плетения ветвей кустарника или введения конструктивных каркасов.

Искусство стрижки и формирования зелени имеет богатое наследие в регулярных парках исторического прошлого; усиление дендрологического начала в парковом строительстве, внедрение пейзажного стиля, отрицавшего всякое насилие над природой, вытеснило в дальнейшем эти приемы оформления, и только крупные масштабы построения современного городского ансамбля снова возвращают формованной зелени утраченное ею значение.

Далеко не все деревья и кустарники поддаются стрижке. Ассортимент пород, годных для этой цели, весьма ограничен, особенно в средней и северной полосах. Тем не менее, используя только отдельные разновидности тополя, обыкновенной липы, вяза, боярышника, кизильника, туи и некоторых других распространенных пород, можно создать интересную и своеобразную архитектуру. Искусственные контуры из зелени достигаются и при помощи устройства специальных каркасов, набиваемых землей, в которую высаживаются низкие ковровые растения.

3.3. Газоны. Разновидности газонов и особенности устройства.

Газоны - это неотъемлемый элемент в озеленении скверов и парков. Трава является естественной частью ландшафта, зелёный цвет не только успокаивает, но и придаёт гармонию всему зеленому комплексу. Газоны украшают, радуют, создают уютную атмосферу и, непременно, служат местом отдыха.

Газон (от франц. gazon - дёрн) представляет собой естественно или искусственно устроенный травяной покров определённой территории, состоящий, как правило, из многолетних злаковых культур. В настоящее время газонам уделяют большое внимание – это и неудивительно, так как их эстетическое и практическое значение велико. При составлении плана озеленения им стоит отвести значительное место, они даже могут стать самостоятельным элементом. Газоны используются для организации перспективного раскрытия парков и скверов, подчёркивания красоты солитерных (единичных) деревьев, групповых посадок деревьев и кустарников, архитектурных форм (здания, скульптуры, водных сооружений).

Существует две основные группы газонов: специального назначения и декоративные.

К газонам специального назначения относятся газоны спортивных площадок (спортивный газон), аэродромных лугов, дорожных разделительных полос, закрепляющих откосов, футбольных полей (спортивный газон), гольф-полей и др. Такие газоны составляются с особенной точностью и расчётом на напряжения, на специфические конструкции, использованием. Их технология более сложна, чем устройство декоративных газонов, так как следует учитывать многие факторы, например, при создании зелёных полос для разделения дорог следует учитывать повышенную температуру на этой территории, количество транспорта, выносливость растений.

Декоративные газоны широко используются в современном озеленении городских пространств. Декоративные газоны подразделяются на партерные, парковые (садовые), лугового типа, многолетние красивоцветущие и мавританские (однолетние красивоцветущие).

Партерный газон.

Это парадные газоны, расположенные преимущественно на открытой местности. Их композиционное решение следует выполнять в регулярном стиле. Партерные газоны, как правило, сочетают с парадным цветником, так как они дополняют друг друга и украшают. Форма и размер газона должны преобладать над размерами цветочного оформления, которое выполняется в виде рабатки, арабески, модульного решения или других цветочных композиций, присущих регулярному стилю. Партерный газон может иметь квадратную, прямоугольную, овальную, круглую форму, главное, чтобы линия границы газона была прямая, чёткая, не изламывалась и не прерывалась. Они служат для обозначения главного элемента в садовом комплексе, это может быть архитектурное сооружение, цветник, солитерные посадки.

К  качеству партерных газонов, внешнему виду предъявляют повышенное требование. Травостой должен быть густым, низким, однородным, сомкнутым, одного цвета и приятной бархатистой текстуры. Высокие требования к их внешнему виду предусматривают тщательную подготовку территории под их закладку и, конечно же, тщательный дальнейший уход. Газон следует создавать чистым высевом, то есть использовать один или два наименования злака, он должен иметь нежные декоративные листья, обладать высокой олиственностью и высоким темпом отрастания после стрижки, быть устойчивыми к вытаптыванию, выпреванию, зимостойкости и засухоустойчивости. Такими качествами обладают следующие культуры: мятлик луговой, овсяница красная, полевица белая и обыкновенная. По таким газонам не следует ходить, так как они не устойчивы к вытаптыванию и играют только декоративную роль.

Парковый газон, садовый газон.

Такие газоны рекомендуется использовать при создании парков и скверов в регулярном и  пейзажном стилях. Требования, предъявляемые к парковым газонам, не такие строгие, как к партерным. Парковые газоны должны быть однородными по цвету, ровными, сомкнутыми и устойчивыми к хождению по ним. Особое внимание следует уделить составлению травосмеси, состоящей преимущественно из 3-6 видов злаковых трав. Следует учитывать конкретные условия местности, нагрузки газонов.

Луговой газон.

Луговой газон используют при создании открытых пространств. Этот вид газона является незаменимым элементом пейзажного стиля. Иногда его устраивают на естественном луговом травостое, удаляя из его состава грубые сорняки, слабые растения и выравнивая территорию в некоторых местах. Смесь для лугового газона может состоять из 3-5 многолетних злаков, например, кострец безостый, тимофеевка, ежа сборная, гребенник, овсяница луговая, пырей ползучий, в смесь желательно добавить небольшое количество клевера ползучего и тысячелистника.

Многолетний красивоцветущий газон.

Это обычный газон, на фоне которого расположены группы многолетних красивоцветущих цветов. Например, пролеска сибирская, подснежник, мускари, аквилегия, астильба, колокольчик, мак восточный, ромашка, лилейник, анемона и др. Предпочтения отдаются цветам средней высоты и с продолжительными сроками цветения, также необходимо учитывать, чтобы декоративность такого газона была на протяжении всего вегетационного периода. Косить такой газон не надо часто, один-два раза в лето будет достаточным.

Мавританский газон.

Мавританские газоны - это красивоцветущие лужайки и поляны. Их создают из тонкостебельных многолетних трав и красивоцветущих однолетних цветов. Из злаков для мавританских газонов подходят овсяница, полевица белая, тимофеевка луговая, мятлик луговой. Желательно, чтобы в состав такого газона входило 10-15 наименований однолетних растений, таких как лён красный и голубой, однолетние маки, эшольция, гвоздика китайская, иберис, алиссум, васильки, календула, незабудка, ромашки однолетние, карликовые циннии и др. На 1 кв.м высевают приблизительно 10г семян. Не исключено использование низкорослых красивоцветущих многолетников, но однолетники должны преобладать. Особое внимание следует обращать на стрижку такого газона, первая стрижка проводится после отцветания весенних цветов, а вторая в начале осени. Каждую весну необходимо досевать в обозначенных местах однолетники, а чтобы обеспечить их прорастание и развитие нужно не забывать о поливе.

Рулонный газон.

Сейчас получили широкое распространение рулонные газоны. Их выращивают на специальных полях, а затем реализуют в зависимости от спелости травы. Такие газоны чаще всего имеют однородную текстуру, например, газон, состоящий только из мятлика лугового или овсяницы полевой. Срок их службы различен и зависит от местных и климатических условий - на территории города в среднем 5-6 лет, в пригороде 10-15 лет.

3.4.Цветники. Разновидности цветников и особенности устройства цветников.

Цветочное оформление занимает ведущее место в зеленом убранстве городского сквера. Цветы образуют в общей цветовой гамме основные красочные пятна и высаживаются на наиболее видных местах — на центральных партерах, вокруг фонтанов, монументов, у входов, вдоль главных аллей и т. п.

Искусство цветочного оформления в своем историческом развитии отразило на себе соответственно все изменения стилей садово-паркового строительства, начиная от мелкого геометрического орнамента утилитарных грядок средневекового сада, сменившихся позднее пышными ковровыми узорами французских партеров, до живописной групповой посадки цветущих многолетников, столь распространенных в наши дни.

В зависимости от общего художественного замысла используются различные приемы цветочного оформления. Цветники современного сквера должны соответствовать его планировочному решению и зеленому оформлению в целом. В соответствии с общим укрупнением членений плана укрупняются,  и размеры цветников и повышается роль однородных массивов цветов или газона. Ковровый цветочный орнамент вводится в сравнительно редких случаях и приобретает значение сопровождающей детали; его рисунок упрощается, геометризируется и требует достаточно выразительного и контрастного цветового решения.

Цветники являются неотъемлемым элементом скверов и парков. Основное назначение цветников - украшать и облагораживать  среду.  Правильное использование цветочных растений даёт большие возможности в гармонизации ландшафта, подбирать такие сочетания, которые будут оказывать благотворное влияние на настроение людей. Данные эффекты достигаются использованием различных приёмов. Например, подбор растений, позволяющих создавать цветники непрерывного цветения, сочетая многолетние культуры и однолетние.

Среди цветников выделяют клумбы различных размеров, рабатки (прямые цветочные обрамляющие полосы), арабески (узорчатые элементы цветников на газонах), цветочные миксбордеры (преимущественно многолетние цветы), бордюры. Практически в любом стиле ландшафтного дизайна  при проектировании разрабатывают цветники, соответствующие данной местности, предпочтениям людей, зональному расположению и функциональному назначению. Это важно учитывать, так как их размещение является ключевым моментом, например, наиболее эффектно смотрятся цветники на фоне газонов, в сочетании декоративно-лиственными кустарниками, контрастными инертными материалами. При определении площади цветников на территории обычно пользуются правилом «золотого сечения», то есть 3, 5 или 8 частей по площади, но следует учитывать, что это не является ограничением.

Цветочные оформление сквера  не должно подавлять другие элементы озеленения сквера. Клумбы могут быть как самостоятельным акцентом, так и использоваться для обрамления дорожек, беседок, пергол, скульптур и других элементов.

Цветники по функциональному и эстетическому назначению различны, поэтому следует знать различия между ними. Выделяют базовые виды цветников - объекты, отличающиеся по своей форме, характеру, используемым растениям и роли в оформлении сада. К базовым разновидностям цветников принадлежат несколько видов декоративных композиций: партерный цветник,  клумбы, бордюры и ленточные цветники, рабатки, миксбордеры, солитеры, модульные цветники.

Партерный цветник.

Партерный цветник - это основной цветник, который располагается в наиболее парадной части сквера. Он является важной, ответственной частью всей композиции сквера и должен быть выдержан в грамотном цветочно-декоративном оформлении. Составляющими элементами партерного цветника наряду с цветочными насаждениями могут быть, газоны, декоративно-лиственные насаждения, малые архитектурные формы, дорожки. Размеры парадного цветника в первую очередь зависят от размера сквера, где он расположен, а также архитектурного стиля. На территории партера может доминировать газон, однако торжественность и привлекательность его в большинстве случаев зависит от цветников. Центром композиции партерной части цветника может быть фонтан, скульптура или же долгоживущее дерево с красивым развитием кроны.

Партерные цветники - цветники с тщательной планировкой, в которых декоративные растения высаживают плотными группами, создавая вычурные узоры. Партерный цветник - важный элемент ландшафтной композиции городского сквера, влияющий на формирование городской среды.

Значительно обогащается поверхность цветочного партера путем введения декоративного «мертвого» материала (цветной песок, мелкая мраморная или гранитная крошка, толченый кирпич и т. п.) Они используются и в качестве основного фона орнамента и для отделки «ложной», обрамляющей дорожки. С применением этих материалов декоративный узор может быть выложен и из резного дерна. Для более эффектного показа рисунка целесообразно несколько заглублять внутреннюю часть партера.

Клумбы.

К клумбам относятся цветники с правильной геометрической формой, причем они должны на 15-20 см возвышаться над поверхностью земли. Геометрические композиции клумб могут быть различными - от квадратов, прямоугольников, до окружностей, овалов. Внутренние элементы не должны быть сложными, следует избегать запутанного рисунка. Внешний вид клумбы отвечает следующим принципам: сохраняет как можно дольше привлекательный вид и стационарен (то есть его элементы по возможности не должны изменяться), поверхность её выпукла, уклон 5-10 градусов.

В зависимости от декоративного использования различают два вида клумб: ковровые и цветочные.

Ковровые клумбы состоят из цветов или декоративно-лиственных кустарников низкой высоты, они покрывают почву густой «шапкой».

Цветочные клумбы состоят преимущественно из крупных красивоцветущих цветов, которые как можно долго сохраняют свою декоративность.

Для того что бы клумбы имели декоративный вид как можно более продолжительное время для их оформления подбирают растения как однолетние (петуния, агератум, алиссум, табак душистый, лобелия, тагетис, бегония и др.), так и многолетние (хоста, астильба, мак декоративный, незабудка, пион). Очень часто в весенний период на клумбах высаживают луковичные и растения быстрого развития (нарциссы, тюльпаны, незабудки, гиацинты и др.), а затем высаживают однолетники.

Бордюры и ленточные цветники.

Самый простой вид цветников, представляющий собой узкую полосу из плотно посаженных растений, образующих сплошную пышную ленту - это бордюр. Декоративная рамка или окаймление для дорожек, цветников, газонов, полянок, других декоративных объектов играет роль красивого и пышного обрамления и нарядной линии, проложенной по границе объекта.

Бордюры бывают цветущими, временными, стриженными, пейзажными. Их создают из кустарников и травянистых многолетников, двулетников и даже летников. Бордюр может быть и ярким, и нейтральным, более или менее высоким. Растения всегда выбирают сообразно со стилем и учитывая задачу достижения максимальной плотности линии. Бордюр используют для окаймления клумб, групп, для украшения дорожек и газонов и делают его сплошной узкой полосой (10-40 см). Используют растения низкорослые, растущие ровно, плотным кустиком, декоративно-лиственные или длительно цветущие, устойчивые к неблагоприятным условиям внешней среды. Обычно подбирают один-два вида растений.

Ленточные цветники, смешанные бордюры, сложные бордюры или просто ленты - вариации бордюра, но созданные по принципу классической клумбы, узкий цветник шириной до 1 м и любой протяженностис постоянно повторяющимся рисунком. В таких цветниках используется сочетание не менее 3-х видов растений, отличающихся по своим декоративным характеристикам.

Рабатки.

Рабатки - прямоугольные или изгибающиеся дугой цветники-полосы регулярного стиля. Длина рабаток определяется только поставленной целью, а вот ширина всегда строго ограничена: рабатками именуют только полосы шириной до 2-х м. Рабатки разбивают вдоль дорожек. Поскольку они являются декоративным элементом прогулочной зоныосматриваемой с двух или с одной стороны, соответственно, при высадке растений учитывают одностороннюю или двустороннюю композицию.

Рабатки можно создавать из одного вида растений, но можно использовать несколько видов. В последних всегда есть четкое ранжирование высоты растений от низкого переднего плана до высокого заднего, для односторонних рабаток. Для двусторонних  рабаток высота растений увеличивается к средней линии.

Миксбордеры.

Это смешанные цветники, состоящие из групп цветов, которые обеспечивают непрерывное цветение. В композиционном плане миксбордеры относятся к сложным цветникам, так как в них чередуются различные по высоте и текстуре растения. Главным при устройстве таких цветников является создание гармоничного расположения цветовых пятен и лиственных текстур. Это должно быть одновременно похоже и на естественную природную композицию и в тоже время чем-то удивлять, притягивать внимание. Растения можно подбирать таким образом, чтобы цветение продолжалось от весны до начала заморозков. В миксбордерах рекомендуется использовать декоративно-лиственные кустарники, которые являются прекрасным фоном для  цветущих растений.

Миксбордерами удачно можно оформить стены домов, заборы, зоны отдыха, линии дорожек. Интересным фоном для них являются лианы, вечнозелёные кустарники и деревья, лиственные деревья с ажурной кроной.

Миксбордеры очень часто путают с рабатками (путаница усиливается еще и тем, что миксбордеры называют смешанными рабатками), но разницу между ними легко понять исходя из характера и назначения. Если рабатка - строгий прямоугольный цветник с четко очерченными контурами, то миксбордер - пейзажный вариант протяженных цветников. Миксбордер - это обрамляющий цветник, заключающий газон, зону отдыха, водоем, стены построек в пышные и яркие рамки смешанного цветника. Его форма не ограничивается только строгими контурами.

Миксбордер может растянуться вдоль дорожки или вокруг газона на десятки метров, а ширина зависит только от того, сколько места на цветник-рамку можно отвести. Учитывая сочетание разных видов растений и многорядную посадку, минимальная ширина миксбордера -1,5 м. При захвате территории более 4-х м в ширину миксбордер трансформируется в массив.

Иногда миксбордеры создают из травянистых многолетников, добавляя в качестве акцентов кустарники и хвойные. Они создаются под стиль сквера так, чтобы выглядеть привлекательно не только в течение всего активного сезона, но и зимой. Растения высаживаются не строго, а группами, подбираются по принципу глубинных контрастов, в композициях расставляют визуальные пики, сезонные акценты и точки притяжения взора.

Миксбордеры создаются так, чтобы между крупными и солирующими растениями пространство было заполнено более скромными текстурными партнерами, фоновыми культурами. Миксбордер считается атрибутом оформления естественного сада, но при желании в него вводят регулярные элементы. Он позволяет подбирать и цветовую гамму, и вертикальный рельеф, и характер композиций на свое усмотрение

Миксбордер - смешанный цветник, засаживается растениями разной высоты и разного периода цветения (с ранней весны до заморозков):

низкорослые: адонис, алиссум, анютины глазки, астра альпийская, бадан, барвинок, гвоздика перистая и серовато-голубая, зверобой, иберис, ирис, камнеломка, колокольчик, кореопсис, мак альпийский, молодило, молочай, незабудка, обриета, очиток, полынь, примула, прострел, флокс, хоста, ясколка;

среднерослые: аквилегия, анемона, астра, василек, василистник, гапсофила, гравилат, девясил, , зверобой, колокольчик, кореопсис, коровяк, купальница, лилейник, люпин, лютик, мак, , молочай, очиток, рудбекия, синюха, флокс, ясенец.

высокорослые: аквилегия, аконит, аспарагус, астра,астильба, василистник, дельфиниум, ирис, коровяк крестовник, купальница, лилейник, люпин,мак восточный, мальва,пион ,подсолнечник, флокс, хризантема.

Солитеры.

Солитеры, одиночные посадки - одиночный экземпляр растения, размещаемый на открытом участке газона. Чаще всего это многолетники, например, дельфиниум гибридный, флокс метельчатый, георгина культурная, роза чайно-гибридная, роза парковая, пионы древовидный и китайский. Из летников - кохия, капуста декоративная, из двулетников - мальва (шток-роза), наперстянка. Из вьющихся растений - это  дикий виноград, хмель, жимолость, плетистая роза, ипомея, клематисы.

Модульные цветники и серии цветников.

Модульный цветник - это роскошные композиции, которые требуют выделения большой территории для «сплошного» наполнения. Фактически модульный цветник - это цветник-мозаика, представляющий собой участок, разделенный на отдельные повторяющиеся секции-модули, каждый из которых заполняют отдельным растением.

Высадка секциями позволяет создать общее пестрое полотно. Модульные цветники используют для низких пышных летников и луковичных звезд, сезонных растений, которые дают самые яркие «пятна». Чаще всего территорию цветника делят на модули-квадраты площадью около квадратного метра.

Серии цветников - это декоративный ансамбль на достаточно большой территории, разбитый на разные по форме, но создающие общую картину миницветники с дорожками между ними. Сегодня классические, окруженные самшитом, серии цветников вытесняют другие варианты, представленные небольшими строгими клумбами с другим типом ограждения- бордюром из плетней, декоративных оград, травянистых растений.

Представляя собой ту же самую сложную фигуру, разбитую на маленькие секции, серии цветников не производят такого же строго впечатления, более красочны и куда проще в уходе. К сериям цветников принадлежат и лабиринты.

Цветники-пятна или цветники-островки.

Островки, пятна и одиночные клумбы - главный инструмент в руках любого дизайнера, позволяющий оживить скучные плоскости и внести в озеленение дополнительные цветовые пятна. Чаще всего островки разбивают на газоне или полянках из почвопокровных растений, когда есть ощущение, что созданный пейзаж может показаться слишком скучным. Но создают одиночные клумбы и для того, чтобы максимально раскрыть красоту отдельных растений, и для упрощения процесса посадки и ухода за летниками (выделенные в отдельно стоящий небольшой цветник, однолетние звезды легче ежегодно высаживать, заменять, да и экспериментировать с новыми видами или сортами).

Цветники-пятна на газоне бывают ковровыми или пышными. Их можно оформлять как мини-клумбу или моно-цветник, играть с размерами, формой, цветовой гаммой растений.

Одиночные клумбы из отдельных растений часто создают из роз, гортензий, пионов, ирисов, лилейников, рододендронов, пряных трав. Есть отдельная разновидность пятен - сезонные, радующие красивым цветением, а потом полностью исчезающие с газонов. Такие цветники-пятна создают из крокусов, тюльпанов, нарциссов, фиалок, мускари и гиацинтов.

3.5. Малые архитектурные формы. Виды и типы малых архитектурных форм.

Немаловажную роль в организации пространства городского сквера играют малые архитектурные формы. Малые архитектурные формы представляют собой сооружения утилитарного и декоративного назначения.

К сооружениям утилитарного характера относятся: беседки, скамьи, урны, ограды. В число сооружений декоративного назначения входят: скульптуры, вазоны, цветочницы, шпалеры, трельяжи, перголы, фонтаны.

Все сооружения декоративного назначения, предназначенные для архитектурно-планировочной организации пространства городского сквера, разделяют на объекты, использующие декоративные свойства растений и малые архитектурные формы без применения растений, в этом случае зеленые насаждения могут играть роль фона, который будет подчеркивать архитектурно-художественные достоинства отдельных элементов. Часто малые архитектурные формы играют роль связующего звена между искусственными сооружениями и их природным окружением. Они создают индивидуальность планировочной организации территории.

Малые архитектурные формы делятся на:

•	типовые (выпускаются в больших количествах на крупных предприятиях, заказ по каталогу, популярны в городских объектах);

•	серийные (выполняются по стандартным проектам небольшими сериями; скамьи, беседки, перголы и др.);

•	индивидуальные (выполняются по дизайнерским эскизам или чертежам, создаются специально по заказу).

Все виды малых архитектурных форм используются, как в материальном назначении, так и эстетическом. Можно выделить основные виды архитектурных форм: беседки; ротонды; перголы; берсо; трельяжи; скамейки; урны; вазоны; скульптуры; ограды.

Малые архитектурные формы оказывают большое влияние на эмоциональное состояние человека, ведь они находятся в постоянном поле зрения, воздействуют на формирование эстетического вкуса, поэтому они должны отвечать всем требованиям современного художественного оформления. Для всех малых архитектурных форм существуют архитектурные требования и нормы. Их следует учитывать и соблюдать при составлении чертежей и рабочих эскизов.

Беседки.

Беседка - лёгкое архитектурное сооружение, расположенное, как правило, в саду или парке, со скамейками и столом, предназначенное для защиты от дождя и прямых солнечных лучей и служащее для отдыха и бесед, что и дало ему название.

Беседка-ротонда или ротонда (от лат. rotondus-круглый) - беседка круглой формы. В классическом варианте представляет собой круг колонн, поддерживающий крышу. Это обязательно круглое в плане сооружение (павильон), имеющее перекрытие (купол) и, как правило, колоннаду. При этом слово ротонда может означать любое круглое здание, увенчанное куполом, в том числе христианский храм.

Назначение беседок бывает различным. Это может быть игра в настольные игры, чтение книг, рисование и т.д. В зависимости от назначения беседки  обустраивается внутреннее пространство. Размеры зависят от предполагаемого количества людей, располагающихся в этой беседке и доступной территории.

Беседки могут быть самой различной формы - от четырехугольных до многогранных и даже круглых. По стилистике беседки могут быть  романтически изящными и бесхитростно простыми. Все зависит от назначения и места расположения беседки.

Беседки бывают открытыми и полузакрытыми.

Открытые беседки - это легкие архитектурные сооружения традиционного типа, выполненые в виде навеса на опорах, предназначены для отдыха и досуга в теплое время года при хорошей погоде. Каркас открытых беседок может быть выполнен из металлических или деревянных столбов, где пролеты между опорными столбами либо совсем открыты, либо закрыты до уровня стола или спинок сидений. Открытые беседки защищают от прямых солнечных лучей и дождя, их внутреннее обустройство сводится к установке стола со скамейками. Открытые беседки не закрывают обзор, но при этом создают оптимальные условия для отдыха.

Полузакрытые беседки - беседки с открытыми сторонами фасада, подходят для использования с ранней весны до поздней осени.

Беседки бывают с полом или без пола.

Беседки с полом - это беседки, которые располагаются выше уровня земли и имеют конструкцию пола. Как правило, у этих беседок предусматривается ограждение для безопасности людей находящихся внутри.

Беседки без пола - беседки, которые устанавливаются на садовое покрытие. Это может быть мощение, тротуарная плитка, газон.

Часто в качестве стен и ограждений беседок используют трельяжи. А вместо крыши используют перголы.

Трельяж.

Трельяж (фр. treillage, англ. trellis) - решётка для вьющихся растений в садовой архитектуре, беседка или стена, образуемая ветвями посаженных у её основания вьющихся или стелющихся растений, например, винограда, плюща, хмеля и других, распространяющимися по поверхности решётки.

Обычно трельяжи делают из переплетённых деревянных или металлических конструкций. Металлические решётки могут быть сложной формы и богато украшены орнаментом. Тем не менее, они подходят не для всех видов растений, так как солнце нагревает металл, который становится слишком горячим и может замедлять рост растений.

Перголы.

Пергола (итал. pergola от лат. pergula- навес, пристройка, от лат. per-regere- направлять) в садоводстве -  навес первоначально из вьющихся растений для защиты прохода или террасы от палящего солнца. Пергола может быть как отдельно стоящим сооружением, так и частью архитектурного сооружения, закрывающим открытые террасы. Чаще всего конструкцию перголы составляют вертикальные поддерживающие столбы и решетчатая крыша, состоящая из шпалер. Материал для изготовления пергол может быть самым различным: дерево, кирпичная кладка, металлическая основа и т.п. - основная задача дать растениям «ухватиться» за стенки и взобраться на крышу, чтобы там сплестись в живой теневой щит.

Берсо.

Это сооружение, напоминающее перголу, где более плотно установлены опоры (столбы) и перекрытие сверху в виде арки, а высота таких сооружений сравнительно больше, чем перголы. Подбирают растения, которые будут хорошо чувствовать при такой посадке, например, липа мелколистная, граб, вяз, акация (для средней полосы России).

Скамейки.

Скамьи в сквере занимают важное место. Они могут стать и местом уединения, и местом общения людей, и просто элементом декора. Это один из важных составляющих элементов благоустройства сквера. Скамья должна быть удобной, уместной и сильно не отличаться от всего комплекса сооружений сквера. Скамьи устанавливают на площадках среди насаждений деревьев и кустарников, вдоль аллей и прогулочных дорожек. Материал изготовления также довольно разнообразен, может быть и металлическая ковка, и деревянные элементы, комплексное использование материалов.

Фонтан.

Фонтан (от лат. Fontana «источник», «родник», «ключ») - искусственно созданное гидротехническое сооружение как правило, выполняющее декоративную функцию.

Декоративные фонтаны классифицируются по различным признакам:

по размеру и расположению - фонтаны, расположенные на площади или в структуре аллей;

по декоративному исполнению - скулптурные композиции, имитирующие архитектурные сооружения, абстрактные композиции;

по наличию динамики в работе фонтанного и светового оборудования: статические и динамические («поющие» или «музыкальные» фонтаны и фонтаны с динамической подсветкой -цветодинамические).

4.Особенности различных этапов ландшафтного проектирования городского сквера.

Ландшафтное проектирование городского сквера состоит из нескольких этапов, которые позволяют последовательно оценить существующее положение, уточнить цель и задачи проекта, принять и обосновать решение, подготовить материал к вынесению проекта на местность.

Последовательность проектирования отражает связь проектируемой территории с существующим ландшафтом и его закономерностями, взаимосвязь функциональных и композиционных требований к объекту.

Принципиальная схема проектирования объектов ландшафтной архитектуры включает три этапа:

1. предпроектное исследование;

2. эскизное проектирование;

3. рабочее проектирование.

4.1. Предпроектное исследование.

Предпроектное исследование территории будущего сквера представляет собой изучение градостроительной, социальной ситуации и природных условий. Это позволит определить значение сквера как объекта ландшафтного искусства, т. е. его эстетической и санитарно-гигиенической ценности, функциональных возможностей и сложности освоения.

В рамках предпроектного исследования необходимо решить следующие задачи: изучить и провести комплексный анализ исходной ситуации; выявить направления по формированию озеленения и благоустройства с целью улучшения состояния комфорта пространств; определить возможности гармоничного сочетания проектируемого озеленения с окружающей средой.

Комплексный анализ представляет собой функциональный, пешеходно-транспортный, историко-архитектурный анализ территории и анализ озеленения. При этом выявляются основные функциональные зоны; направления, содержание и интенсивность пешеходных и транспортных коммуникаций; памятники архитектуры, градостроительства, истории и культуры, определяется характер, функциональное назначение и ценность озеленения. (Прилож. 1)

4.2. Эскизное проектирование.

Когда проведены предпроектные исследования и сделан комплексный анализ существующей ситуации, приступают к этапу эскизного проектирования. Эскизное проектирование в свою очередь состоит из двух этапов.

Эскизирование в архитектурном проектировании - сложный творческий процесс развития рабочей гипотезы, выраженной в эскизе-идее. Работа ведется в масштабах эскиза. На этой стадии создаются несколько вариантов эскиз-идеи. На основе повторного анализа исходных данных и освоения информации, связанной с выбранной проблемой, происходит сравнение вариантов.

Эскизирование направлено на изучение связей объекта со средой, функциональной организации жизненных процессов и других формообразующих факторов, определяющих выбор объемно-пространственной структуры, параметры и взаимосвязи отдельных функциональных зон. В процессе эскизирования новые идеи формируются путем оценки ситуации и состояния объекта, маловероятные направления решения отбрасываются, отдельные элементы исключаются, другие входят в новый эскиз, происходит постепенное уточнение замысла.

После выбора принципиального решения происходит уточнение эскиза  путем разработки серии вариантов, из которых каждый последующий является модификацией предыдущего и исходным пунктом для последующего. Уточнения и изменения решений ведутся в рамках данной композиционной схемы.

Постепенно усовершенствуя функционально-планировочную структуру, анализируя проделанную работу, критически оценивая эскизы, архитектор добивается согласованности компонентов композиции. В результате возникает эскиз, который соответствует характеру и жанру темы архитектурного проектирования. В выборе лучшего варианта важную роль играет эстетическая оценка. Итог эскизирования  - это результат предшествующего хода творческой мысли и  отправной пункт ее дальнейшего развития.

Алгоритм эскизного проектирования благоустройства городского сквера представляет собой следующие этапы:

1 этап: определение типа и качества пространства, формирование требований с учетом его дальнейшего функционирования, выявление существующих проблем.

2 этап: выделение территорий, подходящих для озеленения, определение их функционального назначения.

3 этап: формирование планировочной модели на основе общих принципов композиционного построения.

4 этап: организация пространственной модели на основании полученной плоскостной модели с учетом пространственного сценария.

5 этап: формирование благоустройства, определение типа посадки и вида растительности с учетом объективных свойств растительности.

На основании данных положений формируется общая пространственно-планировочная модель благоустройства территории с учетом функциональной и композиционной организации пространства. (Прилож.1)

## 4.3.Рабочее проектирование.

Логическим продолжением эскизного проектирования является разработка рабочего проекта. После согласования общего вида объекта и принципиальных планировочных решений, необходимо подготовить чертежи, рабочую документацию и проработать технические аспекты.

В отличие от эскизного проекта, рабочий проект - это окончательный пакет документации, который зачастую необходимо согласовывать и отправлять на экспертизу. Поэтому рабочий проект должен соответствовать всем действующим строительным нормам и правилам: СНиП III- 10-75(2000) «Благоустройство территорий, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 111-10-75(2000) «Благоустройство территорий»; Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 23 января 2016 года).

Рабочие чертежи предназначены для выноса проекта в натуру и привязки элементов благоустройства и озеленения к постоянным или наведенным геодезическим (базисным) линиям. Составление чертежей осуществляется в зависимости от площади объекта и сложности его планировки, рельефа территории, плотности существующей растительности, наличия сооружений, зданий, дорог и т.д.

Рабочее проектирование подразумевает возможность выполнения по разработанной документации всех строительных работ, для чего требуется:

- наличие точных размеров и привязок;

- наличие разрезов, узлов сопряжения и других чертежей, позволяющих понять     технологию производства работ, особенно сложных элементов;

- детальная спецификация всех применяемых материалов;

- полная взаимная согласованность архитектурного и инженерных разделов.

Качественная рабочая документация позволяет проводить любые строительные  работы, и их точность является показателем профессионализма проектировщика.

Состав чертежей рабочего проекта может меняться в зависимости от назначения объекта и цели проработки проекта. Состав рабочего проекта регламентируется заданием на проектирование.

Графическая часть:

1. Ситуационный план.

2. Генеральный план.

3. План покрытия.

4. План вертикальной планировки.

5. План расстановки МАФ.

6. План освещения.

7. Дендрологический план.

8. Узлы и разрезы.

9. Индивидуальные решения для малых архитектурных форм.

10. Визуализация отдельных зон.

1. Ситуационный план, М 1:2000 (1:1000, 1:500).

Ситуационный план делается на основе топографо-геодезической съемки участка и прилегающей территории, с подробным нанесением ситуации (зданий с указанием этажности, проездов, оград, фонарей, мачт, смотровых колодцев и т. п.), отметками углов зданий, входов, колодцев, прилегающих городских проездов и тротуаров.

В случае наличия на территории будущего сквера насаждений они подлежат подеревной съемке, с точной привязкой их к плану местности. К этой съемке прилагается краткое описание, характеризующее породу, возраст, высоту, форму кроны и общее санитарное состояние каждого экземпляра.

На ситуационный план наносятся также красные линии реконструируемых городских проездов и площадей и их заданные проектные красные отметки для учета при проектировании сквера перспектив развития города.

2. Генеральный план, М 1:500(1:200).

Генеральный план - это основной чертеж. Он раскрывает форму и границы застраиваемого участка, все существующие, реконструированные и проектируемые сооружения, дорожки и площадки с обозначением типа покрытия, подробным распределением зелени по отдельным ее видам (группы, массивы, рядовые посадки, места цветников и т. д.).

Иногда в качестве дополнения к генеральному плану прилагают аксонометрический план (трёхмерное пространство на плоскости или разрез).

3. План покрытий, М 1:500(1:200).

На плане показывается расположение покрытий с указанием подробных привязок и размеров дорожек и площадок с указанием вида покрытия. На плане указываются типы покрытия и схемы  укладки покрытия (разрез, направление раскладки).

План покрытий используют в качестве разбивочного чертежа для выноса в натуру элементов планировки - дорог, площадок. План содержат информацию о местоположении и конструкциях проектируемых планировочных элементов, их привязки к постоянным опорным линиям (базисам).

4. План вертикальной планировки М 1:500(1:200).

Чертёж вертикальной планировки состоит в отображении перепада высот на территории, уклонов, ливнестоков, картограммы земляных работ.

5. План расстановки МАФ, М 1:500(1:200).

На плане МАФ показывается расположение малых архитектурных форм с указанием подробных привязок и размеров. Также показывается подбор элементов, чертежи уникальных элементов (планы, фасады, разрезы).

План расстановки используют для выноса в натуру элементов МАФ. Чертежи содержат информацию о местоположении и конструкциях проектируемых планировочных элементов, их привязки к постоянным опорным линиям (базисам). На чертежах приводятся ведомости МАФ.

6. План освещения, М 1:500(1:200).

План освещения  включает схему организации освещения с привязками светильников к постоянным опорным линиям (базисам) и спецификацию светильников.

7. Дендрологический план, М 1:500(1:200).

Дендрологический план (дендроплан) - это план посадок с точным распределением деревьев и кустарников по породам, согласно принятому ассортименту и с нанесением на план порядковых номеров. На плане указываются также основные размеры для привязки посадок к планировочной сети. К дендроплану прикладывается ведомость посадочных работ, включающая перечень и спецификацию посадочного материала по породам.

Для более детальной проработки дендроплана создаются дополнительные чертежи в виде деталей озеленения в масштабе 1:200, 1:100 для особо ответственных участков, с поясняющими рисунками.

В качестве дополнения к дендроплану прикладывается план цветочного оформления (клумбы, рабатки, партеры, группы многолетников и пр.), состоящий из плана цветника в масштабе 1:100, 1:50 и рабочего плана с указанием размеров радиусов, привязок, цветочного ассортимента и профиля цветника.

5.Методические указания по составлению проекта

5.1. Цель и задачи учебного проекта

Цель - спроектировать городской сквер с учетом функциональной организации территории на основе композиционного моделирования пространства.

Задачи:

1. Изучить отечественный и зарубежный опыт в области архитектурно-ландшафтной практики и представить их в виде графического альбома;

2. Разработать благоустройство территории, обеспечивая пешеходно-транспортную	и композиционно-визуальную связь объекта с городским окружением;

3. Разработать схемы функционального, транспортно-пешеходного и ландшафтного зонирования территории;

4. Разработать стилистически-образное решение городского сквера;

5. Разработать рабочие чертежи благоустройства территории городского сквера с указанием основных размеров.

5.2.Требования	к выполнению учебного проекта.

1.  Стилистически-образное решение городского сквера должно отражать функциональное содержание территории, подчеркивать характер окружающей среды и учитывать лучшие примеры решения подобных пространств в отечественной и зарубежной практике.

2.  Архитектурное решение  территории сквера  должно быть создано  с учетом стилевых особенностей городского окружения данного пространства.

3.  Местоположение проектируемого объекта выбирается произвольно по желанию студента либо определяется преподавателем.

4.  Масштаб составляющих элементов благоустройства городского сквера и основные габариты его коммуникаций должны быть обоснованы студентом на основе проведения эргономических обследований и данных графореферата.

5.  Графический язык оформления проектных чертежей должен быть достаточно выразительным, чтобы передать особенности пластического и колористического решения, характер окружающей среды.

Посредством выбранной графики необходимо выразить обьемно- пространственую структуру пространства, фактуру и цвет применяемых материалов для мощения с соблюдением норм «архитектурного графического языка».

5.3.Основные этапы работы над учебным проектом

Выполнение курсового проекта включает четыре основных этапа:

    - - Подготовительный этап. Данный этап включает:

- изучение задания;

- уточнение тематики;

- выбор местоположения проектируемого объекта;

Цель - сформировать образную идею сквера на основе изучения графического материала зарубежной и отечественной архитектурной практики;

Задача - подобрать графический материал и проанализировать его, представив в виде графореферата.

  - - Этап творческого поиска, состоящий из серии консультаций и клаузур, направленных на определение архитектурной идеи проекта и создание образного содержания проектируемого объекта.

Цель - сформировать дизайн-концепцию с учетом функциональной организации и объемно-пространственных характеристик объекта;

Задача - разработать благоустройство городского всквера с учетом функциональной программы пространства при использовании основных закономерностей и средств архитектурного проектирования.

## - Этап творческой разработки, включающий

- разработку эскизного проекта с последующим его утверждением;

- формирование архитектурных чертежей на основе детальной разработки эскизной идеи.

Цель – сформировать выразительное объемно-пространственное решение архитектурного пространства с учетом его функционального назначения;

Задача - разработать основные архитектурные чертежи, включающих элементы рабочих чертежей, и представить их в графическом виде.

IV - Этап графического оформления проекта. Завершающий этап, ограничен 3 днями сплошного проектирования. Данный этап включает графическое оформление разработанных архитектурных чертежей проекта в виде демонстрационного листа и альбома чертежей.

Цель - получить законченный проект.

Задача - оформить курсовой проект в виде планшета и альбома чертежей.

Заключение

Благоустройство и озеленение городских территорий является важнейшей сферой, создающие условия для жителей, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. При комплексном решении они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.).

При современном уровне урбанизации, изоляции человека от природы, вопрос озеленения и благоустройства городских пространств очень важен. Ведь именно растительные насаждения призваны создавать в больших городах зоны отдыха и релаксации. Кроме этого немаловажным плюсом озеленения улиц можно назвать создание затененных участков на тротуарах, защита от пыли, газов, повышенного шумового фона. К озеленению и благоустройству также относят создание скверов, парков и бульваров, которые должны создавать необходимые условия для прогулок и отдыха людей. Именно такие «зеленые зоны» в пределах городов благотворно влияют на жителей, позволяя справляться с накопившейся усталостью, стрессом, нервным раздражением. Немаловажную роль в городском благоустройстве занимают различные цветочные клумбы и травяные насаждения. Именно они призваны создавать приятную атмосферу и эстетическую красоту на улицах современных городов.

## Список терминов

Аллея - (особенность присущая французским садам),- пешеходная дорога, которая служит для прогулок и расширения обзора, обычно заканчивалась какой-либо садовой постройкой или площадкой, с которой открывался широкий вид.

Беседка - навес в саду, который предоставляет уединение и частичную защиту от непогоды.

Берсо - крытая аллея.

Бордюр - низкая узкая полоса растений, обрамляющая отдельные участки.

Боскет - участок сада, ограниченный регулярными дорогами и имеющий правильный геометрический вид.

Бульвар - широкая обсаженная деревьями улица, предназначенные для массового пешеходного движения, прогулок и кратковременного отдыха.

Газон - часть территории, имеющая единый травяной покров; используется для различных функций.

Зеленый театр - посадка растений, обычно вечнозеленых, спроектированная так, чтобы обеспечить условия для проведения театральных спектаклей на открытом воздухе.

Каскад - водопад или ряд водопадов, который формируется водой, нисходящей по скалам или валунам.

Клумба - высокодекоративная посадка, как правило, с цветочным оформлением.

Оранжерея - постройка, в которой размещаются и защищаются нежные растения, обычно прилегающая или относящаяся непосредственно к зданию.

Павильон - легкое недолговечное строение, используемое в садах для отдыха.

Партер - декоративная композиция на горизонтальной плоскости, решенная как открытое пространство, оформленное газоном цветником, водоемом, скульптурой.

Рабатка - декоративная клумба, правильной геометрической формы, расположенная на горизонтальной поверхности, как правило, с использованием низкорослых цветов.

Сквер - небольшая озелененная территория, предназначенная для кратковременного отдыха и декоративного оформления территории, площадью 0,2-2,0 га.

Фонтан - контролируемый выброс воды, используемый для декоративных целей.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

а.

б.

в.

Рис.1. Примеры композиционных решений сквера: а. скверы-развязки; б. скверы для отдыха с функцией транзита; в. декоративные скверы.

Рис.2. Примеры малых архитектурных форм: скамейки, перголы.

Приложение 1.

Последовательность развития идеи на стадии предпроектного исследования и эскизного проектирования на примере сквера  "Калейдоскоп" в г. Казани.  http://inkazan.ru/molodie_arhitektori_skver_kaleidoscop/

Предпроектное исследование

Предпроектное исследование выявило следующие особенности существующей ситуации :

1.сквер является транзитным - через него проходят пути к остановке и  двум перекресткам с пешеходными переходами;

2. сквер не имеет четкого функционального зонирования, в нем нет игровых зон для детей и зон отдыха для взрослых;

3. покрытия дорожек разрушено;

4.  отсутствуют элементы малых архитектурных форм;

5. сквер имеет сложившуюся структуру озеленения, которое нуждается в корректировке.

Эскизное проектирование

Дизайн-концепция

Основной идеей проекта стало разделение тематически-функциональных зон - для детей и для взрослых. Организация расширенной зоны для детей предусматривает игровой городок, площадку с яркими фигурами, по которым можно лазить, на которых можно сидеть, рисовать, проводить занятия по йоге, лекции и мастер-классы. Так же предполагается разместить стену для рисования (подразумевается, что дети смогут сами ее разрисовать на свой вкус), которая выполняет также и ограждающую функцию.

Зона для детей отделена от взрослой зелеными насаждениями, через нее не проходит основной поток людей, пересекающих сквер на пути к остановке и пешеходному переходу.

Предусмотрены и места для взрослых, присматривающих за детьми. Зона для взрослых также отделена зеленью и представляет собой площадку под перголой, где стоят скамейки и работает небольшой фонтан.

Основная цель проекта - сохранить максимальное число существующих зеленых насаждений и основные направления движения потоков людей, при этом создать новое функциональное зонирование территории и насытить его современными приемами, используемыми в благоустройстве парковых зон, и материалами.

Основные используемые материалы: на детской площадке - цветное резиновое покрытие (прессованная резиновая крошка), керамзитовый гравий (его активно используют уже во многих городах России для засыпки парковых дорожек), основные транзитные дорожки выложены тротуарной плиткой, это обусловлено  функциональной необходимостью - здесь ежедневно проходит очень большой пешеходный поток.

Основные материалы предложенного оборудования для детских площадок - дерево, металл, специальные канаты.

Список литературы.

1. Авдяева, Е.Н. Русский ландшафтный дизайн / Е.Н. Авдяева. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. - 254с.: ил.

2. Боговая, И. О. Ландшафтное искусство / И.О. Боговая, Л.М. Фурсова. - М.: Агропромиздат, 1988. - 220с.: ил.

3. Вергунов, А.П. Ландшафтное проектирование: Учеб. пособие / А.П. Вергунов, М.Ф. Денисов, С.С. Ожегов. - М.: Высшая школа, 1991. - 240с.: ил.

4. Залесская, Л.С. Ландшафтная архитектура / Л.С. Залесская, Е.М. Микулина. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: С, 1979. - 237с.: ил.

5. Николаевская, З.А. Благоустройство городов: Учеб./ З.А. Николаевская. - М.: Высшая школа, 1990. - 159с.: ил.

6. Николаевская, З.А. Садово-парковый ландшафт / З.А. Николаевская. - М.: С, 1989. - 339с.: ил.

7.Иванова Т. Н. Благоустройство городской среды как значимый фактор повышения качества жизни г.о. Тольятти // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 38. – С. 62–69. – URL: http://e-koncept.ru/2016/56807.htm.

Листовская Людмила Викторовна

ГОРОДСКОЙ СКВЕР

Учебно-методическое пособие

Редактор

Корректор

Подписано к печати                                                  Формат 60х84/16

Заказ  №                    Печать ризографическая                  Усл.-печ. л. 2,4

Тираж   50 экз.            Бумага офсетная № 1                     Усл.-изд. л. 2,4

____________________________________________________________

Отпечатано в полиграфическом секторе

Издательства  КГАСУ.

420043, Казань, ул. Зеленая, д. 1.