МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра геодезии

«Избранные условные знаки для построения планов

М 1;500, 1;1000, 1;2000»

Методические указания

Для  выполнения расчетно-графической работы  студентами обучающихся по направлению «Строительство».

Казань-2012

Составители: В.С.Боровских., М.Г.Ишмухаметова

УДК 528.48

Избранные условные знаки. Методические указания для выполнения расчетно-графических работ студентами обучающимся по направлению «Строительство». Методические указания соответствуют Федеральному Государственному общеобразовательному стандарту.

Казанский государственный архитектурно-строительный университет.

Сост.: В.С.Боровских, М.Г.Ишмухаметова

Казань, 2012 – 17 с.

Илл. 90, табл.1

Рецензент: главный геодезист ООО «Растр» Н.М.Джепов

С Казанский государственный архитектурно-строительный университет

2012

В «Избранных условных знаках для топографических планов масштабов 1:500, 1:1000 и 1:2000» приведены условные знаки наиболее часто встречающихся контуров и предметов местности. Их необходимо выучить и знать студентам, обучающихся в университете. Используются «Избранные условные знаки» при выполнении расчетно-графических работ и во время летней геодезической практики для вычерчивания планов теодолитной, тахеометрической съемок, нивелирования по квадратам.

Для вычерчивания топографических планов и карт более мелких масштабов используются условные знаки, как правило, похожие по виду на условные знаки для масштабов 1:500 – 1:1000.

В «Избранных условных знаках» в первой колонке приведены порядковые номера. Условные знаки выбраны из официального издания «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»- М.: Недра, 2002 г., утвержденные  ГУГК России. Во второй колонке приводятся названия условных знаков и пояснения к ним, а в третьей – изображение различных знаков и размеры их. При вычерчивании планов размеры условных знаков нужно соблюдать, но не показывать.

При вычерчивании внемасштабных условных знаков изображения объектов следует располагать перпендикулярно южной рамке плана.

Положению объекта на местности должны соответствовать на плане следующие точки внемасштабного знака:

а) для знаков правильной формы (круг, квадрат и т.д.) – центр знака;

б) для знаков с прямым углом в основании – вершина угла;

в) для знаков в виде перспективного изображения объекта – середина основания знака.

Для вычерчивания условных знаков на планах и картах используют тушь и акварельные краски разных цветов. Цвета показаны в пояснениях к условным знакам. Если таких пояснений нет, условные знаки изображаются черной тушью.

ИЗБРАННЫЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

для топографических планов

масштабов   1 : 1000,      1 : 500

| № | Название и характеристика топографического объекта | Условный знак топографического объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пункты государственной геодезической сети |  |
| 2 | Пункты государственной геодезической сети на курганах |  |
| 3 | Пункты государственной геодезической сети на зданиях |  |
| 4 | Пункты геодезических сетей сгущения и их номера |  |
| 5 | Нивелирные реперы и их номера |  |
| 6 | Нивелирные реперы и марки стенные |  |
| 7 | Нивелирные реперы грунтовые строительные долговременные |  |
| 8 | Нивелирные реперы временные |  |
| 9 | Пересечения координатных линий (зеленым цветом) |  |
| 10 | Строения: Жилые огнестойкие: (кирпичные, каменные,бетонные) 1) одножтажные; 2) выше одного этажа | 1) 2) |
| 11 | Строения нежилые огнестойкие: (кирпичные, каменные,бетонные) 1) одножтажные; 2) выше одного этажа | 1) 2) |
| 12 | Строения жилые неогнестойкие: (деревянные, глинобитные и др.) 1) одножтажные; 2) выше одного этажа | 1) 2) |
| 13 | Строения нежилые неогнестойкие (деревянные, глинобитные и др.) 1) одножтажные; 2) выше одного этажа | 1) 2) |
| 14 | Здания строящиеся |  |
| 15 | Здания разрушенные и полуразрушенные |  |
| 16 | Отметка высоты пола первого этажа (внутри контура); Отметка земли на углу дома |  |
| 17 | Церкви: 1) каменные с разновысотными куполами; 2) деревянные с одним куполом | 1) 2) |
| 18 | Мечети: 1) каменные; 2) деревянные | 1) 2) |
| 19 | Малые строения: 1) гаражи индивидуальные; 2) туалеты | 1) 2) |
| 20 | Откосы: Неукрепленные (цифра 2,5 – высота откоса в метрах) |  |
| 21 | Откосы неукрепленные (цифра 102,5 – высота откоса в метрах) |  |
| 22 | Откосы укрепленные (цифра 102,5 – высота откоса в метрах; надпись – способ укрепления) |  |
| 23 | Открытые разработки твердых полезных ископаемых (карьеры и др. (цифра – глубина в метрах) |  |
| 24 | Бензоколонки |  |
| 25 | Электрические подстанции, трансформаторные будки, и их номера |  |
| 26 | Колодцы и скважины, совмещен-ные с водонапорными башнями |  |
| 27 | Фонари электрические на столбах |  |
| 28 | Колодцы смотровые (люки) подземных коммуникаций: 1) без назначения; 2) на водопроводных сетях; 3) на канализационных сетях; 4) на теплосетях; 5) на газопроводах | 1) 2) 3) 4) |
| 29 | Линии электропередачи (ЛЭП) на незастроенной территории (цифры – высоты ферм в метрах, напряжение в кВ, число проводов или кабелей): 1) ЛЭП высокого напряжения на железобетонных фермах; 2) ЛЭП высокого напряжения на металлических фермах; 3) кабельная воздушная ЛЭП высокого напряжения на железобетонных и деревянных столбах; 4) ЛЭП низкого напряжения на металлических и деревянных столбах | 1) 2) 3) 4) |
| 30 | Линии электропередачи (ЛЭП) на застроенной территории: 1) ЛЭП высокого напряжения на деревянных фермах; 2) ЛЭП высокого напряжения на столбах; 3) кабельная воздушная ЛЭП высокого напряжения на столбах; 4) ЛЭП низкого напряжения на деревянных столбах | 1) 2) 3) 4) |
| 31 | Трубопроводы: Наземные (Г – газопровод, В – водопровод, К – канализация, Н – нефтепроводы; материал труб - бет., ст. и др.; цифры – диаметр труб в миллиметрах): 1) наземные на грунте; 2) на опорах (цифры – высота опор в метрах) | 1) 2) |
| 32 | Трубопроводы подземные: 1) трубопроводы с колодцами смотровыми (цифры – номера и высотные отметки колодцев; гл. 1,2 - глубина заложения труб); 2) трубопроводы, проложенные рядом в одной траншее (цифры – число прокладок); 3) направление течения жидкости в самотечных прокладках | 1) 2) 3) |
| 33 | Решетки сточные |  |
| 34 | Трубопроводы надводные на опорах (отмывка зеленым цветом) |  |
| 35 | Трубопроводы на поверхности дна (отмывка зеленым цветом) |  |
| 36 | Линии связи и технические средства управления воздушные проводные (телефон, радио, телевиз. и др.) |  |
| 37 | Мачты, вышки, ретрансляторы радио и телевизионные (цифры – их высоты в метрах) | 1:1000 1:500 |
| 38 | Свалка (штриховые линии коричневым цветом) |  |
| 40 | Пустырь, Площадки строительные |  |
| 42 | Дороги: 1) автомагистрали (материал покрытия – бетон); кюветы зеленым цветом. 2) автомобильные дороги с усовершенствованным покрытием (асфальт); кюветы зеленым цветом. | 1) 2) |
| 43 | Проезжие части улиц и тротуары: Отмывка розовым цветом; 1) проезжие части улиц при наличие бортового камня; 2) проезжие части улиц без бортового камня; 3) тротуары с твердым покрытием; 4) тротуары без покрытия |  |
| 44 | Дороги без покрытия: 1) улучшенные грунтовые дороги; кюветы зеленым цветом. 2) грунтовые дороги (полевые, лесные, проселочные); 3) тропы | 1) 2) 3) |
| 45 | Дороги в выемках (цифры – глубины выемок в метрах); кюветы зеленым цветом. |  |
| 46 | Железные дороги |  |
| 47 | Железные дороги узкоколейные (назначение и ширина колеи в миллиметрах) |  |
| 48 | Железные дороги по насыпям (цифры – высота насыпей в метрах) |  |
| 49 | Пути станционные | 1:1000 1:500 |
| 50 | Мосты пешеходные над железными дорогами (буквы – материал моста) |  |
| 52 | Горизонтали (коричневым цветом): 1) утолщенные (через данный интервал высоты сечения); 2) основные; 3) полу-горизонтали (в половину высоты сечения); 4) четверть-горизонтали (в 1/4 высоты сечения) | 1) 2) 3) 4) |
| 53 | Указатели направления ската (бергштрихи) |  |
| 54 | Отметки высот |  |
| 55 | Обрывы земляные (коричневым цветом): (цифры – глубина в метрах) |  |
| 56 | Ямы (цифры – глубина в метрах) |  |
| 57 | Курганы (цифры – высота в метрах) |  |
| 59 | Водотоки, береговые линии и отметки урезов воды (высота и дата измерения), Граница суши и воды зеленым цветом, отмывка голубым цветом. |  |
| 60 | Ручьи (ширина не выражается в масштабе плана) голубым цветом. |  |
| 61 | Характеристики водотоков: 1) направление и скорость течения в м/c; 2) ширина в метрах (числитель), глубина в метрах и грунт дна (знаменатель) |  |
| 62 | Мосты: 1) на общем пролетном строении (мет. – металлические, кам. –каменные, ЖБ – железобетонные, цифры – грузоподъемность в тоннах); 2) малые деревянные; 3) пешие | 1) 2) 3) |
| 63 | Растительность: Контуры растительности, сельскохозяйственных угодий, грунтов и др. |  |
| 64 | Характеристики лесных древо-стоев по составу: 1) лиственные; 2) хвойные; 3) смешанные; по качественным данным: 4) средняя высота деревьев в метрах (числитель), средняя толщина стволов в метрах (знаменатель), среднее расстоя-ние между деревьями в метрах (цифра справа), порода деревьев | 1) 2) 3) 4) |
| 65 | Леса естественные высокие |  |
| 66 | Лесопосадки молодые (цифра – средняя высота в метрах) |  |
| 67 | Участки леса вырубленные |  |
| 68 | Кустарники отдельные группы |  |
| 69 | Заросли (с указанием породы и средней высоты) |  |
| 70 | Растительность травяная, луговая |  |
| 71 | Сады фруктовые (цифра – средняя высота в метрах) |  |
| 72 | Газоны, клумбы |  |
| 73 | Пашня |  |
| 74 | Сенокосы с группами кустарников |  |
| 75 | Пастбище с редколесьем |  |
| 76 | Грунты: пески ровные (коричневым цветом); 2) глинистые (коричневым цветом); 3) болота непроходимые (цифра – глубина в метрах); 4) болота проходимые; 5) земли заболоченные Все болота голубым цветом. | 1) 2) 3) 4) 5) |
| 77 | Ограждения: 1) ограды каменные и железо-бетонные высотой 1 м и более, стены исторические; 2) ограды каменные и железо-бетонные высотой менее 1 м, ворота в оградах | 1) 2) |
| 78 | Ограды металлические 1) высотой 1 м и более, с воротами; 2) высотой менее 1 м | 1) 2) |
| 79 | Заборы деревянные 1) сплошные с воротами; 2) из штакетника; 3) с капитальными опорами | 1) 2) 3) |
| 80 | Ограждения проволочные 1) из колючей проволоки; 2) из обычной проволоки; 3) из проволочной сетки | 1) 2) 3) |
| 81 | Границы землепользований и отводов |  |
| 82 | Границы государственных заказников, природных национальных парков |  |
| 83 | Шрифты: Названия городов |  |
| 84 | Названия поселков сельского типа: 1) с числом жителей от 1000 и более; 2) с числом жителей от 500 до 1000; 3) с числом жителей от 100 до 500; 4) с числом жителей менее 100; 5) названия поселков городского типа; 6) названия поселков при промышленных предприятиях, станциях, пристанях и т.д. | 1) Петровка 5,0 2) Осиново 4,5 3) Молодцово 4,0 4) Ершово 3,5 5) РЕУТОВО 4,0-6,0 6) Северный 3,0-5,0 |
| 85 | Названия водотоков: 1) судоходные реки, каналы, озера, заливы, водохранилища; 2) несудоходные реки, каналы, озера, заливы, болот и т.д. | 1) Р. ВОЛГА 4,0-6,0 2) оз. Щучье 3,0-5,0 |
| 86 | Названия станций, пристаней, турбаз и т.д.; Пояснительные надписи к условным знакам | Паромский 3,0 – 1,6 телеф. К Глина |
| 87 | Подписи жилых и нежилых зданий | 7 КЖ 3,0-1,6 |
| 88 | Надписи горизонталей коричневым цветом. | 2,0-1,6 |
| 89 | Численные характеристики объектов (отметки высот, урезы воды, высоты, глубины, грузо-подъемность, расстояние) | 2,0- 1,6 |
| 90 | Пояснения к таблице. - все размеры знаков и подписей даны в миллиметрах; - размеры топографического знака отсутствуют в случае отображения объекта с учетом его размеров в заданном масштабе. |  |