МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра автомобильных дорог, мостов и тоннелей

Задание

на выполнение расчетно-графической работы

«СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НИВЕЛИРОВАНИЯ

ПОВЕРХНОСТИ ПО КВАДРАТАМ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ».

для студентов обучающихся по направлению «Строительство».

Казань-2017

Цель работы – уяснить суть нивелирования по квадратам, научиться строить горизонтали при помощи графической интерполяции, освоить проектирование горизонтальной плоскости.

# Указания к работе

- Получить у лаборанта методические указания для выполнения данной работы.

- Ознакомиться с журналом (рис.1) и схемой (рис.2) нивелирования поверхности по квадратам.

- Определить исходные данные: На/1- высоту точки а/1, αа/1-а/6,

дирекционный угол линии а/1-а/6;

На/1=№+3n+n/100 (м)

αа/1-а/6= №+n′+nº,

где № - номер группы, n – порядковый номер студента по журналу преподавателя.

Например:

Группа 7ПГ05;    На/1=5.0+3*26+(26/100)=83,26 м;

n =26; αа/1-а/6=5º+26º26′=31026′

- По данным журнала нивелирования поверхности вычислить отметку вершин квадратов, пользуясь методом горизонта инструмента.

- На листе чертежной бумаги формата А3 построить сетку квадратов со сторонами 20 метров в масштабе 1: 500, надписать отметки вершин.

- Провести горизонтали через 0.50 м путем графического интерполирования. Горизонтали, кратные 1 м, утолстить и надписать в разрывах так, чтобы верх цифры был направлен к вершине ската.

- План вычертить, руководствуясь схемой нивелироваия (рис.2), тушью и красками в условных знаках.

- Показать стрелкой направление меридиана.

- Построить линейный масштаб и графики заложений для определения уклонов и углов наклона.

- Для четырех квадратов, согласно порядковому номеру, вычислить проектную отметку планируемого горизонта.

- Вычислить рабочие отметки вершин квадратов.

- На листе чертежной бумаги формата А4 построить сетку на 4-х квадратов со сторонами 20 метров в масштабе 1: 500.

- Надписать рабочие отметки у вершин квадратов.

- Определить положение линий нулевых работ.

- Подсчитать объемы земляных масс. Таблицу подсчета поместить на этом же листе.

- Заголовок «План нивелирования поверхности» поместить штамп.

2

Таблица выбора квадратов под проектирование горизонтальной площадки

| № п/п | № квадратов | № п/п | № квадратов | № п/п | № квадратов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 1,2,6,7 2,3,7,8 3,4,8,9 4,5,9,10 6,7,11,12 7,8,12,13 8,9,13,14 9,10,14,15 1,2,3,4 2,3,4,5 6,7,8,9 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 7,8,9,10 11,12,13,14 12,13,14,15 11,6,1,2 12,7,2,3 13,8,3,4 14,9,4,5 1,2,7,12 2,3,8,13 3,4,9,14 4,5,10,15 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | 6,1,2,3 7,2,3,4 8,3,4,5 3,4,5,10 2,3,4,9 1,2,3,8 6,7,8,13 7,8,9,14 8,9,10,15 14,9,4,5 13,8,3,4 |

## Вопросы для самоконтроля

- Как вычисляются отметки вершин квадратов?

- Что называется горизонтом инструмента и как им пользоваться?

- Что называется высотой сечения и заложения рельефа?

- Что такое горизонталь: какими свойствами она обладает и для чего служит?

- В чем сущность графической интерполяции?

- Как построить масштабы заложений для определения углов наклона и уклонов?

- Что такое линия нулевых работ и как она определяется?

- Как вычисляется проектная отметка горизонтальной площадки?

- Что называется рабочей отметкой?

- Как вычисляются объемы земляных масс?

- Как вычисляются расстояния до точек нулевых работ?

3